# ASCO脉冲电磁阀安装方法和安装技巧

ASCO电磁阀在使用的时候，正确的安装方法和安装技巧也会对电磁阀工作效率和使用寿命有一定的影响。ASCO电磁阀安装方法和安装技巧，如下：

一、安装前的准备

1、先根据的说明书，检查ASCO电磁阀的工作条件是否在工作环境的范围之内。例如温度、压力、介质属性等。

2、在安装之前，需要对电磁阀的管道和内部进行清洗，以保证工作环境的清洁度。

二、安装方向

普通型号要求垂直于水平管道进行安装，另外注意阀体上会有箭头标明介质流向的箭头。

三、配套装置的安装

例如阀前的过滤器，过滤网，管道需安装疏水阀。和其他例如为了保证ASCO电磁阀可以在出故障的时候方便检修，需要安装旁路装置。

四、安装环境

1、普通型号不能安装在有爆炸危险的工作环境

2、工作环境尽量保证清洁无颗粒

3、工作环境不能有水，以免长期工作在潮湿环境下导致ASCO电磁阀外部的锈蚀等情况。

4、安装应保证周围环境有一定的空间，以方便维修时候的操作。

五、管道的安装注意事项

1、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

2、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。

3、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。

4、ASCO电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。